Description des micro-processeurs Intel      420-B12

Avant la première génération

Intel fabrique entre autres le microprocesseur 4004 (premier microprocesseur dans un boîtier de céramique) et le 8008 (utilisé dans les calculatrices).

Première génération

8086

- date de mise en marché : juin 78

- vitesses d’horloge : 5 MHz (0,33 MIPS), 8 MHz (0,66 MIPS), 10 MHz (0,75 MIPS)

(Processor Speed Rating, p 50)

- bus interne de données : 16 bits  (Internal registers (Internal Data Bus), p 47)

- bus externe de données  : 16 bits (Data I/O Bus, p 45)

- bus d’adresse : 20 bits (Address Bus, p 46)

- mémoire adressable : 1 Mo  (Address Bus, p 46 et tableau en haut de la page 47)

- taille du circuit : 3 microns

- nb de transistors : 29 000

- aspect physique : boîtier de céramique  (PGA Chip Packaging, pp82-99)

- co-processeur mathématique : 8087

- voltage : 5 V  (CPU Operating Voltages, p 99)

8088

- date de mise en marché : juin 79

- vitesses d’horloge : 5, 8 et 10 MHz

- bus interne de données : 16 bits

- bus externe de données : 8 bits

- bus d’adresse : 20 bits

- mémoire adressable : 1 Meg

- taille du circuit : 3 microns

- nb de transistors : 29 000

- aspect physique : boîtier de céramique

- co-processeur mathématique : 8087

- voltage : 5 V

- note : utilisation dans le micro-ordinateur IBM PC XT

80186

- date de mise en marché : 1982

- note : utilisé surtout pour les contrôleurs

Deuxième génération

80286

- date de mise en marché : février 82

- vitesses d’horloge : 6,10,12 Mhz

- bus interne de données  : 16 bits

- bus externe de données  : 16 bits

- bus d’adresse : 24 bits

- mémoire adressable : 16 Mo

- taille du circuit : 1.5 micron

- nombre de transistors : 134 000

- aspect physique : boîtier  PGA

- connecteur à la carte-mère :

- co-processeur mathématique : 287

- voltage : 5V

- note : utilisation dans le micro-ordinateur IBM PC AT

Troisième génération

80386 DX

- date de mise en marché : octobre 85

- vitesses d’horloge : 16 MHz(5 à 6 MIPS), 20 MHz(6 à 7 MIPS), 25 MHz(8,5 MIPS), 33 MHz(11,4 MIPS)

- bus interne de données  : 32 bits

- bus externe de données  : 32 bits

- bus d’adresse : 32 bits

- mémoire adressable : 4 Go

- taille du circuit : 1.5 à 1 micron

- nb de transistors 275 000

- aspect physique : boîtier PGA

- connecteur à la carte mère :

- co-processeur mathématique : 387 DX

- voltage : 5V

80386 SX (de base)

- date de mise en marché : juin 88

- vitesses d’horloge : 16 MHz(2,5 MIPS), 20 MHz(2,6 MIPS), 25 MHz , 33(2,9 MIPS) MHz

- bus interne de données  : 32 bits

- bus externe de données  : 16 bits

- bus d’adresse : 24 bits

- mémoire adressable : 16 Mo

- taille du circuit : 1.5 à 1 micron

- nb de transistors : 275 000

- aspect physique : boîtier PGA

- connecteur à la carte mère :

- co-processeur mathématique : 387 SX

- voltage : 5V

80386 SL (portables)

- date de mise en marché : octobre 90

- vitesses d’horloge : 20 MHz(4,21 MIPS), 25 MHz(5,3 MIPS)

- bus interne de données  : 32 bits

- bus externe de données  : 16 bits

- bus d’adresse : 24 bits

- mémoire adressable : 16 Mo

- taille du circuit : 1 micron

- nb de transistors : 855 000

- tension : 3.3 Volts

Quatrième génération

80486 DX

- nom de code : P4  (Processor Codenames,  p 110)

- date de mise en marché : avril 89

- vitesses d’horloge : 25 MHz(20 MIPS), 33 MHz(27 MIPS), 50 MHz(41 MIPS)

(Processor Speeds and Markings Versus Motherboard Speed, p54)

- bus interne de données  : 32 bits

- bus externe de données  : 32 bits

- bus d’adresse : 32 bits

- mémoire adressable : 4 Go

- taille du circuit : 1 à 0,8 micron

- nombre de transistors : 1 200 000

- aspect physique : boîtier PGA

- connecteur à la carte-mère : socket 1,2,3

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 5V

- cache L1 ( 8 K)

80486 SX (de base)

- nom de code : P23

- date de mise en marché : avril 91

- vitesses d’horloge : 16,20,25,33 MHz

- bus interne de données  : 32 bits

- bus externe de données  : 32 bits

- bus d’adresse : 32 bits

- mémoire adressable : 4 Go

- taille du circuit : 1 à 0,8 micron

- nb de transistors : 1 200 000

- aspect physique : boîtier PGA

- connecteur à la carte-mère : socket 1,2,3

- pas de co-processeur mathématique (en fait : co-processeur désactivé)

- voltage : 5 V

- cache L1 (8 K)

80486 DX2

- nom de code : P24

- date de mise en marché : mars 92

- vitesses d’horloge : 50/25 (mars 92), 66/33 (août 92)

- bus interne de données  : 32 bits

- bus externe de données  : 32 bits

- bus d’adresse : 32 bits

- mémoire adressable : 4 Gigs

- taille du circuit : 0,8 micron

- nb de transistors 1 200 000

- aspect physique : boîtier PGA

- connecteur à la carte-mère : socket 1,2,3

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 5V

- cache L1 (8K)

80486 DX4

- nom de code : P24C

- date de mise en marché : mars 94

- vitesses d’horloge : 75/25 MHz(53 MIPS), 100/33 MHz(70 MIPS)

- bus interne de données  : 32 bits

- bus externe de données  : 32 bits

- bus d’adresse : 32 bits

- mémoire adressable : 4 Go

- taille du circuit : 0,6 micron

- nb de transistors : 1,6 millions

- aspect physique : boîtier PGA

- connecteur à la carte-mère : socket 3

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 5V

- cache L1 (16 K)

Cinquième génération

Pentium 1 (première version)

- nom de code : P5

- date de mise en marché : mars 93

- vitesses de CPU : 60, 66 Mhz

- vitesse du bus externe : 50 MHz

- bus interne de données  : 32 bits

- bus externe de données  : 64 bits

- architecture superscalaire / pipelines  (Superscalar execution, p 71)

- bus d’adresse : 32 bits

- mémoire adressable : 4 Go

- taille du circuit : 0,8 micron

- nb de transistors : 3,1 millions

- aspect physique : boîtier PGA

- connecteur à la carte-mère : socket 4

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 5 V

- cache L1 (8K + 8K)  (Cache memory, p 63)

- cache L2  sur la carte-mère (256K ou 512 K)

- note : problèmes de surchauffe avec ce modèle  (Heat and Cooling Problems, p101)

Pentium 1 (deuxième version)

- noms de code : P54C (75-120 MHz  Socket 5,7), P54CQS (120-133 MHz  Socket 5,7),  P54CS (120-200 MHz  Socket 7)

- date de mise en marché : mars 94

- vitesses de CPU : 75, 90, 100, 120, 133,150, 166, 200 MHz

- vitesses du bus externe : 60, 66 Mhz

- bus interne de données : 32 bits

- bus externe de données : 64 bits

- architecture superscalaire / pipelines

- bus d’adresse : 32 bits

- mémoire adressable : 4 Go

- taille du circuit : 0,6 à 0,35 micron

- nb de transistors : 3,1 millions à 3,3 millions

- aspect physique : boîtier SPGA

- connecteur à la carte-mère : socket 5,7

- co-processeur mathématique intégré

- voltage 3,3 V

- cache L1 (8K + 8K)

- cache L 2 sur la carte-mère (256K ou 512K)

Pentium 1 MMX

- nom de code : P55C

- date de mise en marché : janvier 97

- vitesses de CPU : 166, 200, 233, 266 MHz

- vitesse du bus externe : 66 MHz

- bus interne de données  : 32 bits

- bus externe de données  : 64 bits

- architecture superscalaire / pipeline

- bus d’adresse : 32 bits

- mémoire adressable : 4 Go

- taille du circuit : 0,35 micron

- nombre de transistors : 4,5 millions

- aspect physique : boîtier SPGA

- connecteur à la carte-mère : socket 7

- co-processeur mathématique intégré

- double voltage : 2,8 Volts (noyau (core)) et 3,3 Volts pour les E/S

(CPU Operating Voltages, p 99)

- cache L1 : 16 K + 16 K

- cache L2 sur la carte-mère (256K ou 512K)

- instructions MMX (MMX Technology, p 72)